## Slide 1
โครงงานสหกิจศึกษา
ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ
สำหรับรับส่งสิ่งของภายในอาคารผ่านเว็บ
Web-Based Indoor Autonomous Delivery Robot Prototype
ณัฐนนท์ สีระศรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ • นำเสนอ 7 นาที
HARDWARE × ROS 2 × WEB

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
02
ที่มาและความสำคัญ
จากการเคลื่อนที่ สู่กระบวนการภารกิจที่ติดตามได้
Indoor Delivery Robot
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ “หุ่นยนต์เดินได้หรือไม่” เพียงอย่างเดียว
ระบบจริงต้องเชื่อมการควบคุมฐาน เซนเซอร์ แผนที่ ตำแหน่ง การนำทาง และสถานะภารกิจให้เป็นภาพเดียวสำหรับผู้ใช้งาน
NAVIGATION ≠ MISSION
การไปถึงจุดหมายยังไม่ครอบคลุมคิว
การยืนยันรับ–ส่ง และประวัติ
01
หลายระบบต้องทำงานร่วมกัน
มอเตอร์ เซนเซอร์ SLAM ตำแหน่ง และการนำทาง
02
ผู้ใช้ต้องเห็นขั้นตอนของภารกิจ
กำหนดต้นทาง–ปลายทาง ตรวจสอบคิว และติดตามสถานะ
03
เว็บเป็นส่วนติดต่อกลาง
Robot Agent เชื่อมคำสั่งและสถานะกับ ROS 2
04
เรียนรู้จากระบบจริง
พัฒนาต้นแบบและทดสอบบนฐานหุ่นยนต์จริงในพื้นที่ทดลอง

## Slide 3
PROJECT OVERVIEW
03
วัตถุประสงค์และขอบเขต
กำหนดสิ่งที่พัฒนา และสิ่งที่ยังไม่กล่าวอ้าง
Indoor Delivery Robot
เป้าหมายของต้นแบบ
01
ฐาน Differential Drive พร้อมมอเตอร์และเซนเซอร์
02
SLAM Toolbox + AMCL + Nav2 บน ROS 2
03
เว็บจัดการภารกิจ คิว สถานะ และประวัติ
04
Robot Agent เชื่อมเว็บกับระบบหุ่นยนต์
05
ทดสอบฟังก์ชันและระบบร่วมกันบนหุ่นยนต์จริง
ขอบเขตที่ทดสอบ
หุ่นยนต์จริง 1 คัน • พื้นที่ทดลองภายในห้อง
สร้างแผนที่และกำหนดสถานีบนแผนที่
ยืนยันการวาง–รับสิ่งของผ่านเว็บ
ข้อจำกัดของงานระยะนี้
ยังไม่มีโครงสร้างบรรทุกเฉพาะ และยังไม่ประเมิน
ความสามารถในการขนส่งสิ่งของจริงหรือความเสถียรระยะยาว

## Slide 4
SYSTEM DESIGN
04
สถาปัตยกรรมระบบ
คำสั่งไหลลงสู่หุ่นยนต์ สถานะไหลกลับสู่ผู้ใช้งาน
Indoor Delivery Robot
3 ชั้นที่ทำงานร่วมกัน
WEB APPLICATION
ผู้ใช้ • ภารกิจ • คิว • ประวัติ
ROBOT AGENT
แปลงคำสั่งและเผยแพร่สถานะ
ROS 2 + HARDWARE
SLAM • Localization • Nav2 • Base
Robot Agent คือจุดเชื่อมต่อหลัก
ไม่ให้เว็บผูกกับ ROS 2 โดยตรง

## Slide 5
ROBOT PLATFORM
05
ฐานขับเคลื่อนและการควบคุม
Differential Drive แปลงความเร็วเชิงเส้นและเชิงมุมเป็นคำสั่งล้อ
Indoor Delivery Robot
ลำดับการควบคุม
cmd_vel
คำนวณ vL / vR
ควบคุม PI
PWM มอเตอร์
Encoder feedback
ใช้ผลตอบกลับจาก Encoder เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของความเร็วล้อ

## Slide 6
NAVIGATION
06
การสร้างแผนที่ ระบุตำแหน่ง และนำทาง
โมดูลแต่ละตัวรับผิดชอบคนละช่วงของวงจรการเคลื่อนที่
Indoor Delivery Robot
SLAM TOOLBOX
สร้าง occupancy map จาก LaserScan และ Odometry
AMCL
ประมาณตำแหน่งของหุ่นยนต์บนแผนที่ที่เลือก
NAV2
รับเป้าหมาย วางแผนเส้นทาง และส่งคำสั่งความเร็ว
MAP → POSE → PATH → MOTION

## Slide 7
SYSTEM INTEGRATION
07
เว็บแอปพลิเคชันและ Robot Agent
แยกหน้าที่จัดการภารกิจออกจากระบบนำทาง แต่แลกเปลี่ยนสถานะต่อเนื่อง
Indoor Delivery Robot
บทบาทสำคัญ
01
เว็บจัดการ Workflow
ผู้ใช้ สถานี คิว ภารกิจ และประวัติ
02
Agent แปลงคำสั่ง
รับงานจาก API และเรียก Nav2 action
03
สถานะส่งกลับ
Pose, navigation state และเหตุการณ์ภารกิจ
ผลลัพธ์: ผู้ใช้ติดตามงานได้
โดยไม่ต้องสั่ง ROS 2 โดยตรง

## Slide 8
MISSION WORKFLOW
08
วงจรสถานะของภารกิจ
การเคลื่อนที่ถูกครอบด้วยขั้นตอนรับ–ส่งที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
Indoor Delivery Robot
เส้นทางปกติ
QUEUED
GOING TO PICKUP
WAITING FOR LOADING
DELIVERING
COMPLETED
เส้นทางผิดปกติ
FAILED หรือ CANCELLED จะถูกบันทึกพร้อมเหตุการณ์และเวลา

## Slide 9
WEB APPLICATION
09
มุมมองผู้ดูแลและผู้ใช้งาน
ข้อมูลชุดเดียวกัน แต่แสดงตามบทบาทและงานที่ต้องตัดสินใจ
Indoor Delivery Robot
ADMIN
แผนที่สด • กล้อง • สุขภาพ topic • การควบคุมภารกิจ
USER
สถานะงาน • ตำแหน่งคิว • เวลารอ • ประวัติของตนเอง

## Slide 10
TESTING
10
แนวทางการทดสอบและหลักฐาน
แยกการตรวจเว็บ หุ่นยนต์ และการทำงานร่วมกันเพื่ออ่านผลได้ชัดเจน
Indoor Delivery Robot
WT-01
ฟังก์ชันเว็บ
เข้าสู่ระบบ แดชบอร์ด แผนที่ และสิทธิ์ผู้ใช้
SCREENSHOT
WT-02
วงจรภารกิจ
สร้างงาน เข้าคิว ยกเลิก และบันทึก Event History
EVENT LOG
WT-03
ประวัติและผลลัพธ์
Completed / Failed / Cancelled และเวลาของแต่ละขั้น
TASK LIST
RT-01
SLAM + Localization
สร้าง Map-Test-01 เลือกแผนที่ และกำหนด Initial Pose
VIDEO + SCREEN
หลักฐานที่ใช้
ภาพหน้าจอระบบจริง • Event History • วิดีโอการสร้างแผนที่ Map-Test-01
หมายเหตุ: ผลการทดสอบเป็นหลักฐานของกรณีที่บันทึกไว้ ไม่ใช่อัตราความสำเร็จรวมของระบบ

## Slide 11
TEST RESULTS
11
ผลการสร้างแผนที่และระบุตำแหน่ง
RT-01: สร้าง Map-Test-01 และเตรียมแผนที่สำหรับการนำทาง
Indoor Delivery Robot
01 สร้างแผนที่
ควบคุมหุ่นยนต์ผ่านหน้าเว็บและรับ occupancy map จาก ROS /map
02 ระบุตำแหน่ง
เลือก Map-Test-01 กำหนด Initial Pose และระบบรายงาน Localized

## Slide 12
TEST RESULTS
12
ผลการจัดการคิวและสถานะภารกิจ
WT-02 / WT-03: ระบบบันทึกทั้งงานที่ดำเนินต่อและงานที่ยกเลิก
Indoor Delivery Robot
รายการงาน
แสดง Queued / Waiting / Completed / Failed / Cancelled ในหน้ารวม
Event History
บันทึกผู้ก่อเหตุ เวลา การเปลี่ยนสถานะ และผลตอบกลับจาก Robot Agent

## Slide 13
INTEGRATED TEST
13
กรณีทดสอบระบบร่วมกัน: TASK-288
หลักฐานหนึ่งรอบจาก C → D ครบตั้งแต่รับงานจนยืนยันรับสิ่งของ
Indoor Delivery Robot
TASK-288
C → D
11:13:10
Task created / assigned
11:14:14
Arrived pickup — Nav2 succeeded
11:14:31
Confirm loaded — Delivering
11:15:58
Arrived destination
11:16:04
Confirm received — Completed
ผลที่ยืนยันได้
ระบบบันทึกลำดับเหตุการณ์ครบสำหรับกรณีนี้ แต่ยังไม่ใช้สรุปความน่าเชื่อถือโดยรวม

## Slide 14
CONCLUSION
14
สรุปผล ข้อจำกัด และงานต่อไป
ต้นแบบเชื่อมฮาร์ดแวร์ ROS 2 และเว็บเป็นกระบวนการเดียวกันได้
Indoor Delivery Robot
ผลที่ได้
ฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่จริง • SLAM / Localization / Nav2
เว็บจัดการภารกิจและประวัติ • Robot Agent เชื่อมคำสั่งและสถานะ
ข้อจำกัด
• หุ่นยนต์ต้นแบบ 1 คันในพื้นที่ทดลอง
• ยังไม่มีโครงสร้างบรรทุกสิ่งของเฉพาะ
• หลักฐานการนำทางสำเร็จที่สรุปมี 1 กรณี
• ยังไม่ประเมินความเสถียรและประสิทธิภาพระยะยาว
งานพัฒนาต่อ
01
เพิ่มโครงสร้างบรรทุกและกลไกยืนยันสิ่งของ
02
เก็บผลทดสอบซ้ำหลายเส้นทางและหลายสภาพแวดล้อม
03
ปรับปรุงความปลอดภัยและการกู้คืนเมื่อการนำทางล้มเหลว
04
ประเมินเวลาภารกิจ ความแม่นยำ และความพร้อมใช้งาน
ขอบคุณครับ